| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2016.02.18～2016.02.19 | 检测日期 | 2016.02.18～2016.02.23 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 参与检测人 | 占林协、连小安、林凌立、蓝坚 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2016.02.23 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.02.18）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 604 | 9.2 | 22.6 | 0.014 | 33.5 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 610 | 9.2 | 23.1 | 0.014 | 34.3 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 906 | 7.4 | 25.4 | 0.023 | 32.7 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 892 | 7.3 | 24.8 | 0.022 | 31.7 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 96 | 0.058 | 142.4 | 51 | 0.031 | 75.6 |
|  |  |  | 第二次 | 91 | 0.056 | 135.0 | 49 | 0.030 | 72.7 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 108 | 0.098 | 139.0 | 60 | 0.054 | 77.2 |
|  |  |  | 第二次 | 112 | 0.100 | 143.1 | 62 | 0.055 | 79.2 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.02.19）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 405698 | 11.2 | 4.54 | 28 | 11.36 | <10 | <4.06 | 70 |
|  |  | 第二次 | 407511 | 11.6 | 4.73 | 26 | 10.60 | <10 | <4.08 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 416325 | 12.1 | 5.04 | 27 | 11.24 | <10 | <4.16 | 70 |
|  |  | 第二次 | 414981 | 11.8 | 4.90 | 29 | 12.03 | <10 | <4.15 |  |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 14352 | 22.9 | 0.33 | <10 | <0.14 | 106 | 1.52 | 20 |
|  |  | 第二次 | 14513 | 23.3 | 0.34 | <10 | <0.14 | 103 | 1.49 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 气氟排放浓度（mg/m3） | 气氟排放速率（kg/h） | 尘氟排放浓度（mg/m3） | 尘氟排放速率（kg/h） | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 0.54 | 0.22 | 0.30 | 0.12 | 0.84 | 0.34 |
|  |  | 第二次 | 0.53 | 0.22 | 0.31 | 0.13 | 0.84 | 0.34 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 0.52 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.80 | 0.33 |
|  |  | 第二次 | 0.52 | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.81 | 0.34 |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 0.53 | 0.0076 | 0.22 | 0.0032 | 0.75 | 0.0108 |
|  |  | 第二次 | 0.54 | 0.0078 | 0.23 | 0.0033 | 0.77 | 0.0112 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 污水排放量(m3/h) （厂方提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.02.19 | 1 | HJ1602010 | 7.48 | 29 | <0.04 | 0.16 | 0.89 | 8.8 | 52 |
|  |  | 2 | HJ1602011 | 7.69 | 35 | <0.04 | 0.16 | 0.94 | 9.4 | 52 |
|  |  | 3 | HJ1602012 | 7.62 | 33 | <0.04 | 0.14 | 1.06 | 8.6 | 52 |
|  |  | 4 | HJ1602013 | 7.77 | 32 | <0.04 | 0.14 | 0.98 | 9.2 | 52 |
| 厂边门排放口 | 2016.02.19 | 1 | HJ1602014 | 7.30 | 38 | 1.06 | 0.78 | 1.39 | 46.5 | 53 |
|  |  | 2 | HJ1602015 | 7.42 | 34 | 0.98 | 0.66 | 1.16 | 42.8 | 53 |
|  |  | 3 | HJ1602016 | 7.55 | 32 | 1.19 | 0.88 | 1.34 | 48.2 | 53 |
|  |  | 4 | HJ1602017 | 7.52 | 36 | 1.24 | 0.64 | 1.22 | 46.1 | 53 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ | 污水排放量(m3/h) （厂方提供） |
| 含铬废水处理出口 | 2016.02.19 | 1 | HJ1602018 | 6.71 | <0.004 | <0.004 | 15 |
|  |  | 2 | HJ1602019 | 6.98 | <0.004 | <0.004 | 15 |
|  |  | 3 | HJ1602020 | 6.86 | <0.004 | <0.004 | 15 |
|  |  | 4 | HJ1602021 | 6.76 | <0.004 | <0.004 | 15 |