| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2016.07.21～2016.07.22 | 检测日期 | 2016.07.21～2016.07.25 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 参与检测人 | 占林协、连小安、沈福贵、蓝坚、林凌立 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2016.07.25 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2016.07.21）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.86×102 | 10.8 | 18.5 | 6.33×10-3 | 18.5 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.74×102 | 10.6 | 17.8 | 6.08×10-3 | 17.8 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.88×102 | 7.5 | 15.4 | 1.18×10-2 | 15.4 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.93×102 | 10.8 | 15.3 | 1.16×10-2 | 15.3 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 48 | 2.81×10-2 | 82 | 56 | 3.28×10-2 | 96 |
|  |  |  | 第二次 | 45 | 2.58×10-2 | 76 | 57 | 3.27×10-2 | 96 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 39 | 3.85×10-2 | 51 | 64 | 6.32×10-2 | 83 |
|  |  |  | 第二次 | 43 | 4.27×10-2 | 56 | 66 | 6.55×10-2 | 86 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2016.07.22）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 4.28×105 | 7.1 | 3.04 | 26 | 11.13 | <10 | <4.28 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.24×105 | 6.9 | 2.93 | 27 | 11.45 | <10 | <4.24 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 2.46×105 | 6.3 | 1.55 | 24 | 5.90 | <10 | <2.46 | 70 |
|  |  | 第二次 | 2.47×105 | 6.5 | 1.61 | 22 | 5.43 | <10 | <2.47 |  |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 1.68×104 | 18.4 | 0.31 | <10 | <0.17 | 90 | 1.51 | 20 |
|  |  | 第二次 | 1.65×104 | 18.6 | 0.31 | <10 | <0.16 | 89 | 1.47 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 0.83 | 0.36 |
|  |  | 第二次 | 0.85 | 0.36 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 0.90 | 0.22 |
|  |  | 第二次 | 0.91 | 0.22 |
| 熔铸烟气（新） | 出口 | 第一次 | 0.87 | 1.46×10-2 |
|  |  | 第二次 | 0.90 | 1.49×10-2 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2016.07.22 | 1 | HJ1607013 | 7.78 | 20.1 | <0.04 | 0.16 | 0.60 | 7.1 |
|  |  | 2 | HJ1607014 | 7.69 | 21.7 | <0.04 | 0.14 | 0.65 | 6.0 |
|  |  | 3 | HJ1607015 | 7.74 | 22.8 | <0.04 | 0.14 | 0.67 | 6.6 |
|  |  | 4 | HJ1607016 | 7.80 | 22.1 | <0.04 | 0.17 | 0.61 | 6.2 |
| 厂边门排放口 | 2016.07.22 | 1 | HJ1607017 | 7.72 | 34.8 | 0.88 | 0.24 | 1.20 | 48.8 |
|  |  | 2 | HJ1607018 | 7.78 | 36.3 | 0.92 | 0.22 | 1.11 | 50.4 |
|  |  | 3 | HJ1607019 | 7.68 | 35.4 | 1.10 | 0.20 | 1.22 | 51.6 |
|  |  | 4 | HJ1607020 | 7.80 | 33.6 | 0.94 | 0.22 | 1.09 | 50.6 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ |
| 含铬废水处理出口 | 2016.07.22 | 1 | HJ1607021 | 7.08 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 2 | HJ1607022 | 7.11 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 3 | HJ1607023 | 7.02 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 4 | HJ1607024 | 6.97 | <0.004 | <0.004 |