| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2017.02.20～2017.02.21 | 检测日期 | 2017.02.20～2017.02.23 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 7466-1987水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化--二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 采样人 | 占林协、连小安、蓝坚 | 参与检测人 | 占林协、连小安、邱宇、覃远玲、蓝坚 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2017.02.23 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2017.02.20）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.80×102 | 10.4 | 15.7 | 9.11×10-3 | 25.9 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.82×102 | 10.3 | 14.6 | 8.50×10-3 | 23.9 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.78×102 | 7.4 | 13.5 | 1.32×10-2 | 17.4 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.76×102 | 7.5 | 14.2 | 1.31×10-2 | 18.4 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 44 | 2.56×10-2 | 73 | 68 | 3.94×10-2 | 112 |
|  |  |  | 第二次 | 44 | 2.56×10-2 | 72 | 64 | 3.72×10-2 | 105 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 37 | 3.62×10-2 | 48 | 65 | 6.36×10-2 | 84 |
|  |  |  | 第二次 | 34 | 3.32×10-2 | 44 | 68 | 6.64×10-2 | 88 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2017.02.21）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 4.33×105 | 5.9 | 2.56 | 27 | 11.69 | <10 | <4.33 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.32×105 | 6.4 | 2.76 | 30 | 12.96 | <10 | <4.32 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 4.98×105 | 4.5 | 2.24 | 36 | 17.93 | <10 | <4.98 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.94×105 | 4.9 | 2.43 | 34 | 16.86 | <10 | <4.96 |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 5.70×104 | 4.1 | 0.23 | <10 | <0.57 | 82 | 4.67 | 20 |
|  |  | 第二次 | 5.67×104 | 3.8 | 0.22 | <10 | <0.57 | 78 | 4.42 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 3.97×104 | 3.2 | 0.13 | <10 | <0.40 | 66 | 2.62 | 20 |
|  |  | 第二次 | 3.94×104 | 3.0 | 0.12 | <10 | <0.39 | 64 | 2.52 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 0.87 | 0.38 |
|  |  | 第二次 | 0.89 | 0.38 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 0.96 | 0.48 |
|  |  | 第二次 | 0.98 | 0.49 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.14 | 7.98×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.14 | 7.94×10-3 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.17 | 6.82×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.16 | 6.45×10-3 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2017.02.21 | 1 | HJ1702068 | 7.87 | 16.7 | <0.04 | 0.24 | 0.88 | 2.3 |
|  |  | 2 | HJ1702069 | 7.72 | 17.6 | <0.04 | 0.24 | 0.76 | 1.8 |
|  |  | 3 | HJ1702070 | 7.78 | 20.3 | <0.04 | 0.24 | 0.92 | 2.0 |
|  |  | 4 | HJ1702071 | 7.67 | 18.7 | <0.04 | 0.26 | 0.94 | 2.0 |
| 厂边门排放口 | 2017.02.21 | 1 | HJ1702072 | 7.92 | 27.5 | 0.20 | 0.41 | 1.05 | 25.6 |
|  |  | 2 | HJ1702073 | 7.84 | 21.9 | 0.22 | 0.52 | 0.98 | 23.5 |
|  |  | 3 | HJ1702074 | 7.88 | 26.9 | 0.18 | 0.45 | 0.94 | 26.6 |
|  |  | 4 | HJ1702075 | 7.81 | 25.1 | 0.19 | 0.55 | 1.02 | 27.0 |
| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | 总铬 | Cr6+ |
| 含铬废水处理出口 | 2017.02.21 | 1 | HJ1702076 | 7.08 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 2 | HJ1702077 | 7.10 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 3 | HJ1702078 | 7.05 | <0.004 | <0.004 |
|  |  | 4 | HJ1702079 | 6.98 | <0.004 | <0.004 |