| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2017.04.20～2017.04.21 | 检测日期 | 2017.04.20～2017.04.25 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 采样人 | 占林协、邱宇、蓝坚 | 参与检测人 | 占林协、连小安、邱宇、覃远玲、蓝坚 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2017.04.25 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2017.04.19）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.68×102 | 10.0 | 16.1 | 9.14×10-3 | 25.6 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.74×102 | 10.2 | 15.1 | 8.67×10-3 | 24.5 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.70×102 | 7.4 | 12.5 | 1.21×10-2 | 16.1 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.72×102 | 7.4 | 11.6 | 1.13×10-2 | 14.9 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 43 | 2.44×10-2 | 68 | 69 | 3.92×10-2 | 110 |
|  |  |  | 第二次 | 44 | 2.53×10-2 | 71 | 63 | 3.62×10-2 | 102 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 52 | 5.04×10-2 | 67 | 84 | 8.15×10-2 | 108 |
|  |  |  | 第二次 | 49 | 4.76×10-2 | 63 | 80 | 7.78×10-2 | 103 |

本页以下空白

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2017.04.20）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 3.66×105 | 7.4 | 2.71 | 82 | 30.01 | <10 | <3.66 | 70 |
|  |  | 第二次 | 3.62×105 | 7.2 | 2.61 | 82 | 30.77 | <10 | <3.62 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 4.92×105 | 6.0 | 2.95 | 86 | 42.31 | <10 | <4.92 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.90×105 | 5.7 | 2.79 | 85 | 41.65 | <10 | <4.90 |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 4.29×104 | 4.5 | 0.19 | <10 | <0.43 | 88 | 3.78 | 20 |
|  |  | 第二次 | 4.28×104 | 4.6 | 0.20 | <10 | <0.43 | 90 | 3.85 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 4.10×104 | 4.5 | 0.18 | <10 | <0.41 | 84 | 3.36 | 20 |
|  |  | 第二次 | 4.02×104 | 4.9 | 0.20 | <10 | <0.40 | 82 | 3.38 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 2.23 | 0.82 |
|  |  | 第二次 | 2.27 | 0.82 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 2.42 | 1.19 |
|  |  | 第二次 | 2.40 | 1.18 |

本页以下空白

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2017.04.20 | 1 | HJ1704036 | 7.90 | 27.6 | <0.04 | 0.10 | 1.08 | 4.1 |
|  |  | 2 | HJ1704037 | 7.68 | 26.9 | <0.04 | 0.10 | 1.12 | 3.6 |
|  |  | 3 | HJ1704038 | 7.60 | 27.8 | <0.04 | 0.10 | 1.20 | 3.8 |
|  |  | 4 | HJ1704039 | 7.85 | 27.4 | <0.04 | 0.10 | 1.03 | 4.2 |
| 厂边门排放口 | 2017.04.20 | 1 | HJ1704040 | 6.98 | 23.9 | 0.12 | 0.10 | 1.48 | 20.2 |
|  |  | 2 | HJ1704041 | 7.06 | 24.5 | 0.16 | 2.92 | 1.30 | 18.0 |
|  |  | 3 | HJ1704042 | 7.03 | 24.7 | 0.16 | 2.98 | 1.36 | 21.6 |
|  |  | 4 | HJ1704043 | 6.99 | 24.4 | 0.14 | 3.19 | 1.51 | 20.9 |

本页以下空白