| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源日常监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2017.05.09～2017.05.10 | 检测日期 | 2017.05.09～2017.05.16 |
| 检测依据 | HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T57-2000 定电位电解法固定污染源排气中二氧化硫的测定 定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定 《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度 GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T397-2007 固定污染源废气监测规范 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 GB 11914-1989水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 采样人 | 蓝坚、邱宇、林凌立 | 参与检测人 | 蓝坚、邱宇、林凌立、覃远玲、占林协 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2017.05.18 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2017.05.09）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.70×102 | 10.0 | 16.5 | 9.41×10-3 | 26.3 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.72×102 | 10.2 | 17.2 | 9.83×10-3 | 27.8 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.73×102 | 7.5 | 12.8 | 1.24×10-2 | 16.6 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.71×102 | 7.4 | 12.5 | 1.21×10-2 | 16.1 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 11 | 6.27×10-3 | 18 | 105 | 5.98×10-2 | 167 |
|  |  |  | 第二次 | 14 | 8.01×10-3 | 23 | 105 | 6.01×10-2 | 170 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 14 | 1.36×10-2 | 18 | 98 | 9.54×10-2 | 127 |
|  |  |  | 第二次 | 11 | 1.07×10-2 | 14 | 105 | 0.10 | 135 |

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2017.05.10）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 3.67×105 | 7.1 | 2.61 | 52 | 19.1 | <3 | <1.10 | 70 |
|  |  | 第二次 | 3.66×105 | 7.5 | 2.75 | 53 | 19.4 | <3 | <1.10 |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 4.49×105 | 4.8 | 1.73 | 51 | 18.36 | <3 | <1.08 | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.49×105 | 5.3 | 1.92 | 50 | 18.1 | <3 | <1.09 |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 3.27×104 | 4.3 | 0.14 | <3 | <0.10 | 90 | 2.94 | 20 |
|  |  | 第二次 | 3.28×104 | 4.6 | 0.15 | <3 | <0.10 | 88 | 2.89 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 4.08×104 | 4.9 | 0.20 | <3 | <0.12 | 83 | 3.39 | 20 |
|  |  | 第二次 | 4.09×104 | 4.9 | 0.20 | <3 | <0.12 | 82 | 3.35 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 2.93 | 1.08 |
|  |  | 第二次 | 2.85 | 1.04 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 2.71 | 1.22 |
|  |  | 第二次 | 2.55 | 1.14 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 1.12 | 0.04 |
|  |  | 第二次 | 1.08 | 0.04 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.84 | 0.03 |
|  |  | 第二次 | 0.81 | 0.03 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2017.05.10 | 1 | HJ1705061 | 7.80 | 26.3 | <0.04 | 0.09 | 1.20 | 5.3 |
|  |  | 2 | HJ1705062 | 7.75 | 25.5 | <0.04 | 0.09 | 1.17 | 3.8 |
|  |  | 3 | HJ1705063 | 7.65 | 25.7 | <0.04 | 0.09 | 1.21 | 5.0 |
|  |  | 4 | HJ1705064 | 7.79 | 26.0 | <0.04 | 0.10 | 1.11 | 4.8 |
| 厂边门排放口 | 2017.05.10 | 1 | HJ1705065 | 7.05 | 19.8 | 0.14 | 3.03 | 1.56 | 20.6 |
|  |  | 2 | HJ1705066 | 7.01 | 20.9 | 0.13 | 3.16 | 1.58 | 18.4 |
|  |  | 3 | HJ1705067 | 6.99 | 21.6 | 0.13 | 3.25 | 1.33 | 17.8 |
|  |  | 4 | HJ1705068 | 7.00 | 20.4 | 0.16 | 3.09 | 1.58 | 19.4 |