| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源自行监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2018.01.23～2018.01.24 | 检测日期 | 2018.01.23～2018.01.26 |
| 检测依据 | 见附录 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 采样人 | 邱宇、蓝坚、占林协 |
| 参与检测人 | 占林协、邱宇、林凌立、蓝坚、覃远玲、连小安 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2018.01.26 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2018.01.23）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.72×102 | 9.8 | 13.4 | 7.66×10-3 | 20.9 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.68×102 | 10.0 | 12.7 | 7.21×10-3 | 20.2 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.73×102 | 7.6 | 12.1 | 1.18×10-2 | 15.8 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.67×102 | 7.5 | 11.0 | 1.06×10-2 | 14.3 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 14 | 8.01×10-3 | 22 | 101 | 5.78×10-2 | 158 |
|  |  |  | 第二次 | 16 | 9.09×10-3 | 25 | 98 | 5.57×10-2 | 156 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 18 | 1.75×10-2 | 24 | 96 | 9.34×10-2 | 125 |
|  |  |  | 第二次 | 18 | 1.74×10-2 | 23 | 102 | 9.86×10-2 | 132 |

本页以下空白

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2018.01.24）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 3.13×105 | 2.2 | 0.69 | 100 | 31.30 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 3.21×105 | 2.4 | 0.77 | 102 | 32.74 | <3 | / |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 5.58×105 | 1.4 | 0.78 | 92 | 51.34 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 5.44×105 | 1.6 | 0.87 | 90 | 48.96 | <3 | / |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 4.39×104 | 3.1 | 0.14 | <10 | / | 20 | 0.88 | 25 |
|  |  | 第二次 | 4.44×104 | 3.1 | 0.14 | <10 | / | 22 | 0.98 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 2.56×104 | 4.0 | 0.10 | <10 | / | 18 | 0.46 | 25 |
|  |  | 第二次 | 2.49×104 | 3.8 | 9.46×10-2 | <10 | / | 22 | 0.55 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 2.42 | 0.76 |
|  |  | 第二次 | 2.48 | 0.80 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 1.70 | 0.95 |
|  |  | 第二次 | 1.65 | 0.90 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.12 | 5.27×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.13 | 5.77×10-3 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.20 | 5.12×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.21 | 5.23×10-3 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2018.01.24 | 1 | HJ1801076 | 7.13 | 23.1 | <0.04 | 0.10 | 0.26 | 9.2 | 1.48 | 0.14 |
|  |  | 2 | HJ1801077 | 7.20 | 22.6 | <0.04 | 0.10 | 0.14 | 10.1 | 1.37 | 0.10 |
|  |  | 3 | HJ1801078 | 7.26 | 20.8 | <0.04 | 0.08 | 0.18 | 8.6 | 1.26 | 0.12 |
|  |  | 4 | HJ1801079 | 7.41 | 19.8 | <0.04 | 0.12 | 0.12 | 9.8 | 1.41 | 0.13 |
| 厂边门排放口 | 2018.01.24 | 1 | HJ1801080 | 7.86 | 37.6 | <0.04 | 2.88 | 0.85 | 12.1 | 2.38 | 0.10 |
|  |  | 2 | HJ1801081 | 7.92 | 35.1 | <0.04 | 2.72 | 0.79 | 10.2 | 2.59 | 0.14 |
|  |  | 3 | HJ1801082 | 8.13 | 34.2 | <0.04 | 3.08 | 0.84 | 8.9 | 2.42 | 0.16 |
|  |  | 4 | HJ1801083 | 7.97 | 33.6 | <0.04 | 3.10 | 0.92 | 10.4 | 2.62 | 0.10 |

本页以下空白

4附录：检验依据

HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ/T57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定

《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度

GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 397-2007 固定污染源废气监测规范

GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准

GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法

GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

本页以下空白