| 委 托 单 位 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司 | 项目（样 品） 概 况 | 名称 | 福建省南平铝业股份有限公司污染源自行监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | / |  | 项目地址 | / |
|  | 邮编 | / | 传真 | / |  | 样品状况 | 废水、废气 |
|  | 电话 | / |  |  |  |
| 来样方式 | 采样 | 检测性质 | 委托监测 |
| 采样日期 | 2018.08.24～2018.08.25 | 检测日期 | 2018.08.24～2018.08.27 |
| 检测依据 | 见附录 |
| 检测结果 | 详见续页 |
| 采样人 | 邱宇、张明、占林协 |
| 参与检测人 | 占林协、邱宇、林凌立、覃远玲、连小安 |
| 备注说明 | / |
| 报告日期 | 2018.08.28 |

审定：                校核：                编制：

注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责；加保护剂的水样保存时间为10天，固体样品保存期为30天；超过留样期的样品本站不负保管责

# 1锅炉烟气监测结果：（采样日期 2018.08.24）

| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 含氧量 (%) | 烟尘实测排放浓度 (mg/m3) | 烟尘排放速率 (kg/h) | 烟尘折算排放浓度(mg/m3) | 林格曼黑度（级） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 5.75×102 | 13.6 | 13.7 | 7.88×10-3 | 21.0 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 5.50×102 | 13.8 | 14.6 | 8.03×10-3 | 22.8 | 1 |  |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 9.58×102 | 12.8 | 11.8 | 1.13×10-2 | 15.3 | 1 | 8 |
|  |  |  | 第二次 | 9.27×102 | 13.0 | 12.5 | 1.16×10-2 | 16.3 | 1 |  |
| 设施名称 | 燃料 | 采样位置 | 监测频次 | SO2实测排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | SO2折算排放浓度(mg/m3) | NOx实测排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | NOx折算排放浓度(mg/m3) |
| LHS0.5-0.4Y 1#燃油锅炉（新线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 18.1 | 1.04×10-2 | 27.8 | 100.8 | 5.80×10-2 | 154.7 |
|  |  |  | 第二次 | 17.6 | 9.68×10-3 | 27.5 | 102.1 | 5.62×10-2 | 159.6 |
| LHS1.5-1.0Y 2#燃油锅炉（旧线） | 柴油 | 出口 | 第一次 | 17.3 | 1.66×10-2 | 22.4 | 107.2 | 0.10 | 138.9 |
|  |  |  | 第二次 | 16.8 | 1.56×10-2 | 21.9 | 106.5 | 9.87×10-2 | 139.1 |

本页以下空白

2 电解、熔铸烟气监测结果（采样日期 2018.08.25）

| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 废气排放量（m3/h） | 颗粒物排放浓度 (mg/m3) | 颗粒物排放速率 (kg/h) | SO2排放浓度(mg/m3) | SO2排放速率(kg/h) | NOx排放浓度(mg/m3) | NOx排放速率(kg/h) | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 3.95×105 | 1.4 | 0.55 | 110.7 | 43.73 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.10×105 | 1.5 | 0.62 | 108.0 | 44.28 | <3 | / |  |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 4.60×105 | 1.3 | 0.60 | 108.3 | 49.82 | <3 | / | 70 |
|  |  | 第二次 | 4.49×105 | 1.2 | 0.54 | 109.7 | 49.26 | <3 | / |  |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 4.57×104 | 4.1 | 0.19 | <3 | / | 17.5 | 0.80 | 25 |
|  |  | 第二次 | 4.48×104 | 3.8 | 0.17 | <3 | / | 18.0 | 0.81 |  |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 3.63×104 | 3.6 | 0.13 | <3 | / | 21.5 | 0.78 | 25 |
|  |  | 第二次 | 3.72×104 | 3.4 | 0.13 | <3 | / | 20.8 | 0.77 |  |
| 设施名称 | 采样位置 | 监测频次 | 总氟排放浓度（mg/m3） | 总氟排放速率（kg/h） |
| 电解除尘器（旧线） | 出口 | 第一次 | 2.73 | 1.08 |
|  |  | 第二次 | 2.80 | 1.15 |
| 电解除尘器（新线） | 出口 | 第一次 | 1.99 | 0.92 |
|  |  | 第二次 | 2.00 | 0.90 |
| 熔铸烟气（1#线） | 出口 | 第一次 | 0.18 | 8.23×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.22 | 9.86×10-3 |
| 熔铸烟气（2#线） | 出口 | 第一次 | 0.18 | 6.53×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.19 | 7.07×10-3 |

3 废水监测结果(单位：mg/L，pH无量纲)

| 点位名称 | 采样时间 | 频次 | 样品编号 | pH | COD | 石油类 | 氟化物 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂出口 | 2018.08.25 | 1 | HJ1808113 | 7.27 | 20.8 | <0.04 | 0.10 | 0.78 | 4.8 | 1.82 | 0.07 |
|  |  | 2 | HJ1808114 | 7.57 | 21.3 | <0.04 | 0.12 | 0.60 | 5.0 | 1.48 | 0.05 |
|  |  | 3 | HJ1808115 | 7.38 | 19.8 | <0.04 | 0.14 | 0.52 | 6.6 | 1.36 | 0.10 |
|  |  | 4 | HJ1808116 | 7.40 | 21.6 | <0.04 | 0.10 | 0.74 | 5.4 | 1.72 | 0.08 |
| 厂边门排放口 | 2018.08.25 | 1 | HJ1808117 | 7.28 | 24.2 | <0.04 | 1.37 | 0.38 | 8.6 | 0.77 | 0.14 |
|  |  | 2 | HJ1808118 | 7.17 | 23.8 | <0.04 | 2.23 | 0.41 | 9.0 | 0.80 | 0.11 |
|  |  | 3 | HJ1808119 | 7.26 | 25.1 | <0.04 | 1.60 | 0.42 | 10.4 | 0.72 | 0.09 |
|  |  | 4 | HJ1808120 | 7.13 | 22.0 | <0.04 | 1.18 | 0.52 | 10.2 | 0.79 | 0.10 |

本页以下空白

4附录：检验依据

HJ/T 67-2001大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ/T57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

定点位电解法《空气和废气监测分析方法》第四版固定污染源排气中氮氧化物的测定

《空气和废气监测分析方法》第四版测烟望眼镜法测量林格曼黑度

GB 5468-91 锅炉烟尘测试方法

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 397-2007 固定污染源废气监测规范

GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准

HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

GB 6920-1986水质 pH的测定 玻璃电极法

GB 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法

GB 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

本页以下空白